ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή συντάσσεται σε εκτέλεση της 248/2016 απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του έτους 2016, η οποία προβλέπει πίστωση 100.000,00 €  στον κωδικό 30/7323-0045 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Στην μελέτη αυτή προβλέπεται να κατασκευαστούν συστήματα σηματοδοτήσεων σε δύο κόμβους μέσα στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων. Οι κόμβοι αυτοί είναι:

- Κόμβος Ληλαντίων και Μ. Αλεξάνδρου στη Χαλκίδα

- Κόμβος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου και Αγγελέτου στη Δ.Ε. Ληλαντίων

Η κατασκευή των συστημάτων σηματοδότησης των παραπάνω κόμβων θα γίνει ακολουθώντας ρητά τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση οδικών υποδομών του Υπουργείου υποδομών μεταφορών και δικτύων και περιλαμβάνονται στο φάκελο της παρούσας μελέτης.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως για τους παραπάνω δύο κόμβους στους οποίους θα κατασκευαστούν οι σηματοδότες, η κατάταξη οδικού δικτύου κατά ΟΜΟΕ είναι κατά περίπτωση:

- Για τον κόμβο Ληλαντίων και Μ. Αλεξάνδρου στη Χαλκίδα, η κεντρική οδός Ληλαντίων κατατάσσεται στην κατηγορία ΔIV (Συλλεκτήρια οδός) ενώ η κάθετη οδός Μ. Αλεξάνδρου κατατάσσεται στην κατηγορία ΔV (Τοπική οδός)

- Για τον κόμβο Οσίου Ιωάννη Ρώσσου και Αγγελέτου στη Δ.Ε. Ληλαντίων, η κεντρική οδός Οσίου Ιωάννη Ρώσσου κατατάσσεται στην κατηγορία ΒIV (Κύρια συλλεκτήρια οδός) ενώ η κάθετη οδός Αγγελέτου κατατάσσεται στην κατηγορία ΔV (Τοπική οδός)

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, εκσκαφή χάνδακα σε βάθος 0,4μ για την τοποθέτηση σωλήνων από όπου θα διέρχονται καλώδια και αποκατάσταση του ασφαλτικού (ΑΤ 1)

- Τομή πεζοδρομίου με ασφαλτοκόπτη, εκσκαφή χάνδακα σε βάθος 0,3μ για την τοποθέτηση σωλήνων από όπου θα διέρχονται καλώδια και αποκατάσταση του πεζοδρομίου (ΑΤ 2)

- Εγκατάσταση βάσεων ιστών σηματοδότησης (ΑΤ 3, ΑΤ 9, ΑΤ 10)

- Εγκατάσταση υπόγειου συστήματος ηλεκτροδότησης (ΑΤ 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23)

- Εγκατάσταση ιστών σηματοδότησης (ΑΤ 11, ΑΤ 12)

- Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης (ΑΤ13 έως ΑΤ 20)

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τρόπο έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία στους παραπάνω κόμβους (με πιθανότητα εκτροπής της κυκλοφορίας) και λαμβάνοντας με ιδιαίτερη επιμέλεια τα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον θα τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παρακάτω που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος:

- Θα απομακρύνονται από τον χώρο του έργου κάθε είδος άχρηστων υλικών, π.χ. προϊόντα εκσκαφών και καθαίρεσης υφιστάμενων κατασκευών,  απορρίμματα κ.λ.π., και θα γίνεται διάθεση αυτών σε κατάλληλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις.

- Απαγορεύεται η εναπόθεση προϊόντων καθαίρεσης, έστω και προσωρινής, σε ποταμούς, ρέματα, χειμάρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα

- Θα εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής κυκλοφορίας εντός του οικισμού. Εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα για την αποφυγή αερίων ρύπων και σκόνης.

- Θα ληφθούν μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών. Απαγορεύεται η παραμονή στον χώρο του έργου και η χρησιμοποίησης μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.

- Η διαχείριση των λιπαντικών ελαίων των μηχανημάτων κατασκευής θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/25-2-04 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).

Χαλκίδα,  Νοέμβριος 2016

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΝΕ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Χ. |
| --- | --- | --- |
| Χρήστος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4 | Ιωάννης Μαμίτσας Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 | Φίλιππος Κλάγκος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 |

# Text boxes

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ