ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  – ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                  ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  37.100 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή συντάσσεται σε εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος (179/2016 απόφαση Δ.Σ.) του έτους 2016, το οποίο προβλέπει  πίστωση 37.100 EURO στον  κωδικό 30/7331-0044 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
 	Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει στεγάνωση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος που σκεπάζει το παλαιό κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού. Η επιφάνεια της πλάκας προμετρήθηκε στα 320 μ2 (χωρίς τα στηθαία που επίσης θα επικαλυφθούν). Το κτίριο είναι παλαιό, πέτρινο και έχει αντικατασταθεί η στέγη του με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιμο να μην προστεθεί βάρος στην πλάκα με την προσθήκη υλικών για την ενίσχυση των ρύσεων. Αντί αυτού επιλέχθηκε η τοποθέτηση διπλής ασφαλτικής μεμβράνης.

Προβλέπεται επίσης να γίνει στεγάνωση του δώματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού. Πρόκειται για πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος στην οποία έχει κατασκευαστεί αρχικά σύστημα θερμομόνωσης – στεγάνωσης και το οποίο παρουσιάζει αστοχίες στην στεγάνωση. Με την μελέτη αυτή θα τοποθετηθεί ασφαλτική μεμβράνη πάνω από την παλαιά επιφάνεια της μόνωσης. Μεμβράνη θα τοποθετηθεί και στις διαμορφώσεις (φωταγωγοί, κ.λ.π.) πάνω από το επίπεδο της πλάκας. Η πλάκα αποτελείται από τρία φατνώματα τα οποία προμετρήθηκαν  στα 650 μ2 (χωρίς τα στηθαία που επίσης θα επικαλυφθούν ).

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01.

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ                                                                      Ο Δ/ΝΤΗΣ

Ι. ΜΑΜΙΤΣΑΣ                                                                       Φ. ΚΛΑΓΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ.                                                                    ΜΗΧ. ΜΗΧ. με Ββ